ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

1. Τα όργανα , τα οποία είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του πειράματος είναι :

- Τροφοδοτικό συνεχούς  ρεύματος  με διακόπτη και ποτενσιόμετρο για την  ρύθμιση

Της έντασης του ρεύματος  και αμπερόμετρο .

-Μαγνητική βελόνη που περιβάλλεται από δύο στερεά εγκατεστημένα σύρματα , των οποίων τα άκρα είναι συνδεδεμένα (σύνδεση κατά σειρά) . Η μαγνητική βελόνη συνοδεύεται περιστρεφόμενο πλαίσιο με μοιρογνωμόνιο .

-Αντί του ποτενσιόμετρου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας ροοστάτης

2. Διαδικασία της άσκησης

2.1 Το επίπεδο της μαγνητικής βελόνης τοποθετείται οριζόντια . Δια μετακίνησης του πλαισίου βρίσκεται εκείνη η θέση , όπου ο άξονας της βελόνης συμπίπτει με την ένδειξη μηδέν (0).

Δι αυτού έχει βρεθεί η φορά και διεύθυνση του μαγνητικού μεσημβρινού , δηλαδή .

2.2. Το επίπεδο της βελόνης στρέφεται κατά 90ο . Η βελόνη εκτρέπεται αμέσως και ισορροπεί  μετά από μικρό χρονικό διάστημα   Η ένδειξη της βελόνης παρέχει και τοπική έγκλιση β (σε μοίρες)  Η ύπαρξη της έγκλισης σημαίνει την ύπαρξη συνιστώσας  .

2.3 Τα βήματα 2.1 και 2.2  επαναλαμβάνονται πέντε(5) φορές με σκοπό τον προσδιορισμό μίας μέσης τιμής της έγκλισης  β.

2.4 τα άκρα των δύο

Συρμάτων που περιβάλλουν την βελόνη συνδέονται με την συνεχή τάση του τροφοδοτικού . Με πονενσιόμετρο η ροοστάτη ρυθμίζεται η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τα σύρματα , μέχρι που η βελόνη ισορροπήσει την ένδειξη μηδέν , συγχρόνως σημειώνουμε την ένδειξη της έντασης του ρεύματος .

Το βήμα αυτό επαναλαμβάνεται πέντε (5) φορές με σκοπό τον προσδιορισμό μιας μέσης τιμής της έντασης Ι του ρεύματος .

Δια του χειρισμού αυτού παράχθηκε ένα τεχνικό μαγνητικό πεδίο , το οποίο εξουδετερώνει την συνιστώσα Ηz του γήινου μαγνητικού πεδίου .

Συνεπώς ισχύει

Αξιολόγηση των μετρήσεων

3.1. Υπολογισμός της συνιστώσας

Η Η΄ υπολογίζεται σύμφωνα με τον νόμο του AMPERE (3) . Για το σκοπό αυτό χρειάζεται η απόσταση μεταξύ των συρμάτων και της βελόνης . Αυτή  είναι

.2 με γνωστή πλέον την συνιστώσα Ηzκαι την έγκλιση β μπορεί να υπολογισθεί μέσω μιας απλής τριγωνομετρικής σχέσης η συνισταμένη ένταση του μαγνητικού πεδίου  Η. (βλ. Σχ.2)

3.3 Υπολογισμός της ολικής μαγνητικής επαγωγής  .

3.4 Υπολογισμός  του σφάλματος του αποτελέσματος Β στη μορφή